## Slide 1
PLATAFORMA DE SOFTWARE Y HARDWARE LIBRE

## Slide 2: COMUNICACIÓN SERIAL
La comunicación serie es el proceso de envío de datos de un bit a la vez, de forma secuencial, sobre un canal de comunicación .
Es muy importante a la hora de querer comunicar un arduino y nuestra laptop o computadora ya sea para enviar o recibir datos.

## Slide 3: COMUNICACIÓN SERIAL UART
ARDUINO
DISPOSITIVO
TX
RX
RX
TX
PERMITE COMUNICAR DOS DISPOSITIVOS

## Slide 4: INDICE
PRIMER ARCHIVO
RED Wifi
MODELO CLIENTE SERVIDOR Y PROTOCOLO TCP/IP
PROGRAMACIÓN DEL NodeMCU
PLATAFORMAS INTERNET DE LAS COSAS
PLATAFORMA ThingSpeak
SEGUNDO ARCHIVO
POO EN PYTHON Y DISEÑO DE INTERFAZ GRAFICA Y COMUNICACIÓN SERIAL
TERCER ARCHIVO
PROTOCOLO MQTT
NodeMCU PROGRAMACIÓN EN ARDUINO IDE
Control del encendido de un motor DC y de un DIODO led desde una pagina WEB usando el NodeMCU.
Diseño de una interfaz Grafica de usuario en Python y comunicación serial con el ARDUINO para el control del parpadeo de DIODOS LEDS
Creación de una Dashboard para monitorear las variables de temperatura , humedad relativa y el nivel de voltaje del pin analogico del NodeMCU en la plataforma ThingSpeak.

## Slide 5: RED WIFI
RED WIFI
Esta tecnología permite la interconexión inalámbrica de distintos dispositivos electrónicos (computadora, celular,laptop,impresora etc) entre si.
ID:Arduino
PASS:157846ino
GENERA UNA RED INALAMBRICA

## Slide 6: DISPOSITIVOS DE CONEXIÓN INALAMBRICA
ROUTER:
Permite la interconexión entre redes posibilitando la conexión a internet de los equipos de comunicación enrutando los datos para que lleguen a su destino correctamente.
Actualmente los equipos ROUTER vienen incorporados con equipos MODEM que son los se conectan al cable telefónico .
ACCESS POINT:
Es un dispositivo que permite interconectar equipos de comunicación inalámbrica para crear una red inalámbrica.

## Slide 7: CLIENTE-SERVIDOR
  La red cliente-servidor es una red de comunicación en la cual los clientes se conectan con el servidor y este ultimo centraliza los recursos y aplicaciones que ese ofrece hacia los clientes

## Slide 8: CLIENTE-SERVIDOR
Servidor: Proveedor de un servicio
Cliente: Demanda o realiza una petición de un servicio

## Slide 9: CLIENTE-SERVIDOR
SERVICIONES COMUNES
Servicios web
Servicios de archivos
Servicios de correo electrónico

## Slide 10: MODELO TCP/IP
El protocolo TCP/IP permite que una computadora se comunique con otra computadora mediante el internet atraves del empaquetamiento de datos y el envio a su destino correcto

## Slide 11: NodeMCU
NodeMCU es la placa de desarrollo basada en el ESP8266 para desarrollar proyectos IoT y es de código abierto .
El NodeMCU Lleva un chip que se suele llamar SoC (Sytem on a Chip) que dentro tiene un microcontrolador o MCU.

## Slide 12: NodeMCU y ARDUINO UNO
BASADO EN EL ESP8266
BASADO EN EL ATMEGA328P

## Slide 13: NodeMCU
El SoC ESP8266 presenta la siguientes caracteristicas
Incorpora una MCU de 32-bit de bajo consumo (Tensilica L106)
Módulo WiFi de 2.4 GHz
RAM de unos 50 kB
1 entrada analógica de 10-bit (ADC)
17 pines de entrada y salida GPIO (de propósito general)

## Slide 14: PROGRAMACIÓN NodeMCU
Se necesita instalar un pluggin desde la siguiente URL :
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
Este paso es necesario si se requiere programar mediante el IDE ARDUINO el NodeMCU

## Slide 15: PROGRAMACIÓN NodeMCU
En herramientas -> placa ->Gestor de Tarjetas
esp8266 by ESP8266 Community

## Slide 16: NodeMCU
CONEXIÓN A UN RED WIFI
ID:LABOTEC
PASS:12345678

## Slide 17: ENCEDER UN LED DESDE UNA PAGINA WEB

## Slide 18: CONTROL DE DIODO LED Y MOTOR DC DESDE UNA PAGINA WEB

## Slide 19: PRESENTACIÓN DE LA PAGINA WEB
LA www conocida como Word Wide Web hace uso de un protocolo conocido como HTTP y que para poder crear un contenido de una pagina web se hace uso de HTML , es decir con HTML detallamos el contenido de la pagina WEB
Adicionalmente se puede hacer uso de CSS con el fin de poder dar un mejor estilo a la pagina web , con CSS detallamos el estilo de presentación de la pagina WEB
Para futuras aplicaciones se recomienda tener conocimiento del lenguaje interpretado llamado JavaScript utilizado en el diseño de paginas , ya que le agrega dinamismo a una pagina web

## Slide 20: ELEMENTOS BASICOS DE UNA PAGINA WEB

## Slide 21: INTERNET DE LAS COSAS
Los protocolos de comunicación más utilizados son HTTP, MQTT y CoAP. Además, para comunicarnos, existen diferentes redes como LoRa o SigFox. Son redes WAN para el IoT y una alternativa a los sistemas tradicionales de comunicación

## Slide 22: PLATAFORMAS DE IOT
ThinkSpeak
Cayenne
AWS (Amazon Web Services) IOT
Google Cloud Platform IoT
IBM Watson IoT

## Slide 23: ENVIO DE DATOS A LA NUBE
DIAGRAMA DE BLOQUES DE ENVIO DE DATOS A LA NUBE
NodeMCU
ESP8266
INTERNET
INTERNET
COMPUTADORA
CLOUD
ThingSpeak
UBICADO EN OTRO PAIS
UBICADO EN PERU
ROUTER
ROUTER

## Slide 24: PLATAFORMA ThingSpeak
ThingSpeak es un plataforma de Internet of Things (IoT) que permite recoger y almacenar datos de sensores en la nube y desarrollar aplicaciones IoT.
Thinkspeak también ofrece aplicaciones que permiten analizar y visualizar tus datos en MATLAB y actuar sobre los datos. Los datos de los sensores pueden ser enviados desde Node MCU, Raspberry Pi, BeagleBone Black , etc.

## Slide 25: PLATAFORMA ThingSpeak
Para hacer uso de la plataforma ThingSpeak , se debe estar registrado en mathworks

## Slide 26: ThingSpeak
Creación de cuenta en ThingSpeak , acceder al siguiente link
https://thingspeak.com/
Luego de registrarnos ir a la siguiente diapositiva
Permite almacenar datos, visualizarlos y exponerlos a otras APIs.

## Slide 27: CHANNELS
CADA PROYECTO NUEVO REPRESENTA UN CHANNEL

## Slide 28: CAMPOS DE UN CHANNEL
CAMPOVARIABLE QUE ALMACENA ALGUN TIPO DE INFORMACIÓN
CADA CHANNEL PUEDE TENER MAXIMO 8 CAMPOS

## Slide 29: API KEY
API es una especificación formal sobre cómo un módulo de un software se comunica o interactúa con otro.
Con el fin de poder conectarnos a ThingSpeak se requiere una API KEY que representa una contraseña para poder enviar datos a la web
READ API KEY
WRITE API KEY

## Slide 30: SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD
La temperatura es una medida del calor y que su medida se expresa en grados centígrados(°C) , Fahrenheit (°F), kelvin(K)
Convencionalmente se hace uso de un TERMOMETRO para su medición

## Slide 31: HUMEDAD RELATIVA
HUMEDAD ABSOLUTA
La cantidad de agua que posee un volumen de aire
La humedad relativa expresa la relación que hay entre la cantidad de vapor de agua que tiene una masa de aire y la máxima que esta podría tener.
Su medición lo realiza un instrumento llamado HIGROMETRO
Su valor se expresa en porcentaje
[0 - 100]%

## Slide 32: SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD
SENSOR DHT 11
Determina el valor de la temperatura y la humedad relativa en su entorno , la información de la temperatura y la humedad relativa se manifiesta en voltaje por el pin denominado ‘DATA’.
VCC=5 VOLTIOS
VSS=GND
DATA=PIN DEL ARDUINO

## Slide 33: ESQUEMATICO
ENVIO DE DATA HACIA LA PLATAFORMA ThingSpeak