## Slide 1: PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMAGENES

## Slide 2: MATRIZ 2D
M=> CANTIDAD DE COLUMNAS
N=> CANTIDAD DE FILAS
ARREGLO DE DATOS BIDIMENSIONAL A LA CUAL SE PUEDE ACCEDER MEDIANTE EL USO DE LAS FILAS Y COLUMNAS

## Slide 3: ESPACIO DE COLOR RGB
MODELO DE COLOR QUE SE BASA EN LA COMBINACION DE LOS COLORES ROJO , VERDE Y AZUL PARA LA REPRESENTACION DEL COLOR COMO IMAGEN DIGITAL
(255,0,0)
(0,255,0)
(0,0,255)
ROJO
VERDE
AZUL
INTENSIDAD DE 1 PIXEL

## Slide 4: ESPACIO DE COLOR RGB
Cada capa que compone a la imagen digital contiene las mismas dimensiones es decir , las misma cantidad de filas y columnas .
Ejemplo: Tenemos una imagen llamada “I_RGB” que Representa a una matriz de forma 100x100x3
El primer valor indica : N° de filas , el segundo valor indica : N° de columnas y el tercer valor indica: N° de capas .
Para acceder a la capa R : I_R= I_RGB[:,:,0] , I_R es una matriz de dimensión 100x100
Para acceder a la capa G : I_G= I_RGB[:,:,1] , I_G es una matriz de dimensión 100x100
Para acceder a la capa B : I_B=I _RGB[:,:,2] , I_B es una matriz de dimensión 100x100

## Slide 5: CODIFICACION DE LOS PIXELES
PIXELES
PUNTOS DE COLOR QUE COMPONEN A UNA IMAGEN

## Slide 6: CODIFICACION DE LOS PIXELES
SE REFIERE A LA CANTIDAD DE BITS ASIGNADOS PARA REPRESENTAR A UN PIXEL QUE DESCRIBE LA CANTIDAD DE VARIACIONES DE COLOR
EJEMPLO : 1 BYTE (8 Bits) POR LO TANTO CADA PIXEL PUEDE REPRESENTAR 256 VARIACIONES DE COLOR

## Slide 7: OPENCV
LIBRERÍA DE CODIGO ABIERTO Y QUE CONTIENE MAS DE 2500 ALGORITMOS OPTIMIZADOS DE MACHINE LEARNING Y VISION ARTIFICIAL
PUEDE USARSE JUNTO CON PYTHON,C++ , MATLAB Y JAVA
SOPORTA LOS SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS, LINUX , MAC OS Y ANDROID
PARA SU INSTALACIÓN EN RASPBERRY PI , REVISAR EL BLOC DE NOTAS
OPENCV_RASPBERRY.txt

## Slide 8: FUNCIONES DE OPENCV
LECTURA DE IMAGEN
CONVERSION DE ESPACIO DE COLOR RGB A GRISES
MOSTRAR IMAGEN
cv2.imread(“imagen.jpg”)
cv2.cvtColor(imagen,formato)
cv2.imshow(texto,imagen)

## Slide 9: FUNCIONES DE OPENCV
GUARDAR UNA IMAGEN
CERRAR TODAS LAS VENTANAS
COMANDO WAITKEY
cv2.imwrite()
cv2.destroyAllWindows()
cv2.waitKey(tiempo)

## Slide 10: FUNCIONES DE OPENCV
OBJETO PARA LA GRABACION DE LA CAMARA DE LA LAPTOP
CREACION DE UNA MASCARA (REGIÓN DE INTERES)
OPERACION LOGICA AND ELEMENTO A ELEMENTO
camara=cv2.VideoCapture(0)
mascara=cv2.inRange(img,lower,high)
cv2.bitwise_and(imagen,imagen,mask=mascara)

## Slide 11: CONVERSION DE RGB A ESCALA DE GRISES
Ig(x,y)=wr*R(x,y)+ wg*G(x,y)+ wb*B(x,y)
Los pesos pueden ser :
Wr=0.299 wg=0.587 wb=0.114
i_gray=cv2.cvtColor(imagen,cv2.COLOR_RGB2GRAY)

## Slide 12: HISTOGRAMA DE UNA IMAGEN
REPRESENTAICON GRAFICA DE LA TONALIDAD PRESENTE EN UNA IMAGEN ES DECIR:
MUESTRA LA CANTIAD DE PIXELES PRESENTES POR CADA TONALIDAD DE COLOR
EJE HORIZONTAL REPRESENTA LAS TONALIDADES (ejemplo 0 HASTA 255)
EJE VERTICAL REPRESENTA LA CANTIDAD DE PIXELES

## Slide 13: HISTOGRAMA
DEFINICION: MEDIDA ESTADISTICA DE LA IMAGEN QUE REPRESENTA LA FRECUENCIA CON LA QUE SE PRESENTAN LOS VALORES DE INTENSIDAD (PIXELES) DE LA IMAGEN.
INTENSIDAD
CANTIDAD DE PIXELES

## Slide 14: CALCULO DE HISTOGRAMA
1er argumento: imagen Fuente
2do argumento: indice
3er argumento:mascara de la imagen
4to argumento: representa el tamaño
5to argumento: rango , normalmente [0,256]
s
Solo se aplica a imágenes en escala de grises o a cada capa de una imagen RGB , HSV u otro espacio de color

## Slide 15: BRILLO
ESTA RELACIONA CON LA FORMA EN QUE LOS VALORES DE INTENSIDAD SE DISTRUBYEN
EJEMPLO: UNA IMAGEN OSCURA CONTIENE VALORES DE INTENSIDAD CONCENTRADOS EN PEQUENOS VALORES DE INTESNIDAD

## Slide 16: CONTRASTE
SE DEFINE COMO EL CONJUNTO DE VALORES DE INTENSIDAD QUE EN UNA IMAGEN ESPECIFICA SON UTILIZADAS
DIFERENCIA ENTRE EL VALOR MAXIMO Y MINIMO DE INTENSIDAD DE LOS PIXELES DE UNA IMAGEN

## Slide 17: DINAMICA
EN UNA IMAGEN ESTA RELACIONADO CON LA CANTIDAD DE PIXELES DIFERENTES QUE SON UTILIZADOS

## Slide 18: Imagen normal
1

## Slide 19: Imagen con alto brillo
2

## Slide 20: SEGMENTACIÓN DE IMAGENES
La segmentación en el área de la visión artificial hace referencia al proceso de dividir una imagen digital en regiones (grupos de píxeles) u objetos.
De acuerdo al tipo de región que se desea segmentar de una imagen digital , se utilizan distintas técnicas de segmentación:
Segmentaciones típicas :
Segmentación basados en regiones (region based technique)
Segmentación basados en bordes (edge based technique)
Segmentación basados en umbral (thresholding based technique )

## Slide 21: IMAGEN BINARIA
IMAGEN QUE ESTA REPRESENTADO CON SOLO 2 POSIBLES COLORES , USUALMENTE ES EL COLOR NEGRO Y BLANCO CON NIVEL DE INTENSIDAD DE 0 Y 255 RESPECTIVAMENTE , EN LOS LIBROS TAMBIEN SE HACE REFERENCIA A NIVELES BINARIOS DE 0 y 1 DEBIDO AL TERMINO BINARIO DE SOLO REPRESENTAR DOS POSIBLES ESTADOS O VALORES.
LA IMAGEN BINARIA USUALMENTE SE ORIGINA DE UN PROCESO DE SEGMENTACIÓN , ES DECIR IMA IMAGEN BINARIA REPRESENTARA A REGIONES U OBJETOS CON NIVEL DE INTENSIDAD BLANCO (255) Y AL FONDO CON NIVEL DE INTENSIDAD NEGRO (0) , GRACIAS A LA IMAGEN BINARIA PODREMOS ENCONTRAR CARACTERISTICAS IMPORTANTES SOBRE OBJETOS O REGIONES QUE HAYAN SIDO SEGMENTADAS .
EL PROCESO DE SEGMENTACIÓN JUNTO AL PROCESO DE FILTRADO DE RUIDO ,CUMPLE UN ROL DE SUMA IMPORTANCIA EN EL PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES (TENER MUY EN CUENTA ESTE TEMA)

## Slide 22: IMAGEN BINARIA
import numpy as np
i_bin=np.where(I>umbral,255,0)
SEGMENTACIÓN BASADO EN UMBRAL
El método where realiza la asignación de un valor u el otro , pixel a pixel o elemento a elemento

## Slide 23: Cámara de raspberry V 1,3
CARACTERISTICAS DE LA RASPI-CAM DE 5Mp:
VIDEO | FPS | IMAGEN ESTATICA | ALIMENTACIÓN
1080x480p | 30 |  | 5 V
640x480p | 60/90 | 2592 x 1944 | 
720x480p | 60 |  | 
PARA EL CASO DE RASPBERRY SE PUEDE UTILIZAR LAS CAMARAS raspi-camera

## Slide 24: Cámara de raspberry V 2,0
CARACTERISTICAS DE LA RASPI-CAM DE 8Mp:
VIDEO | FPS | IMAGEN ESTATICA | ALIMENTACIÓN
1080x480p | 30 |  | 5 V
640x480p | 60/90 | 2592 x 1944 | 
720x480p | 60 |  |